## Slide 1
徐建文
重庆大学国家卓越工程师学院
CQEIE 2022
《概率论与数理统计》 Lecture 09 产品质量管理项目
未来卓越工程师摇篮
中国新工科教育探路者
The Explorer of New Engineering Education in China
The Cradle of Future Elite Engineers

## Slide 2
—— 目 录 ——
01 产品质量管理概述 | 02 产品工序能力指数 | 03 产品过程控制 | 04 项目要求

## Slide 3
PART 01
产品质量管理概述

## Slide 4
产品质量管理概述
产品质量管理的核心目标
现代产品质量管理，核心目标有两个：
第一，评价产品的工艺水平如何，即产品质量如何？
第二，评价产品的生产过程是否受控，即产品可靠性如何？
统计过程控制(Statistical Process Control, SPC)
SPC是一种基于概率统计的过程控制方法，1924年美国贝尔实验室的Shewhart博士提出控制图，
标志着产品统计质量控制的正式起点。
作为现代质量管理的重要方法，SPC广泛应用于现代制造过程的质量控制。
20实际80年代，国际上半导体制造过程已经普遍采用SPC技术提升产品合格率和可靠性。
比如Motorola公司提出并在美国通用电器公司等广泛应用的6管理，其主要技术基础就是SPC理论。

## Slide 5
产品质量管理概述
产品质量管理的核心目标
从现代质量控制的角度看，一方面要求产品质量好，另一方面还要求可靠性高。
产品工序能力指数(Cpk)
一方面，通常借助于工序能力指数(Process Capability index, Cp or Cpk)
来描述生产线是否具有较高的工艺水平能否生产出质量好的产品；
产品过程控制图(Shewhart控制图)
通过连续采集工艺参数数据，并利用Shewhart控制图
来定量分析和度量生产线的运行过程处于统计受控状态。

## Slide 6
产品质量管理概述
产品质量的核心要素
产品质量是否合格，主要取决于5M1E，即人(Man)，机(Machine)，料(Material)，法(Method)，
测量(Measurement)以及环境(Environment)，这些因素可能受到随机因素和异常因素的影响。
随机因素是客观存在甚至不可避免的，而异常因素是可以识别和解决的。
生产过程是否处于统计受控状态，取决于生产过程是否存在异常因素导致产品质量的起伏变化。
值得注意的是，产品加工质量是否满足规范要求，并不一定表明生产工艺过程必然处于统计受控状态！
同样地，仅有部分产品不符合规范，也并不意味着生产过程失控。
备注：产品加工结果是否满足加工规范要求，反应的是工艺水平的高低；
而工艺是否受控，反应的是生产过程是否存在异常因素。
二者的关系，可能存在四种情况。

## Slide 7
产品质量管理概述
产品工艺水平&产品生成过程 情况1：生产过程受控，且产品合格率高
工艺水平高，产品成品率就高；如果同时生产过程也处于统计受控状态，
则表明这种高水平工艺能一直保持正常发挥，能持续地生产合格的产品。
实施统计质量控制，也是要求生产过程中同时实施两项技术，
既保证工艺水平高，又保证过程统计受控。
实际上，许多公司在采购产品时，一方面要求供货方提供的产品合格(基本要求)；
另一方面也要求提供Cpk以及SPC数据，以表明合格的产品时从统计受控状态下生产出来的，
而不是在失控状态下通过百里挑一的方式挑选出来的合格产品。

## Slide 8
产品质量管理概述
产品工艺水平&产品生成过程 情况2：生产过程失控，但产品合格率高
好的失控：产品工艺参数越来越好；
坏的失控：产品生产过程失控，但是产品仍然合格听起来不可思议，实际上时可能发生的。
比如用一台高精度车床，生产一批容差范围很宽的零件，即使生产过程出现失控，
车床受到异常因素影响运行不太正常，加工的零件也有可能满足要求。
此时，仍然需要查找失控原因，解决问题，恢复受控状态，这样产品质量必然更有保障。
类似于一个学习能力很强的天才，在正常情况(受控状态)下，由于受到随机因素影响，
虽然不可能每次考100分，但总是90分以上；但是如果受到身体原因或早恋等影响(失控状态)，
考试成绩突然变成70分左右(如果以60分为合格)，此时尽快仍然成绩合格，
但是也需要查找引起失控原因，解决问题，以恢复高水平发挥(恢复受控状态)。

## Slide 9
产品质量管理概述
产品工艺水平&产品生成过程 情况3：生产过程受控，但产品次品率高
比如用一台精密度较差的车床，加工一批精度要求很高的零件，
尽管车床运行状态受控，加工出来的零件仍然有可能部分不满足要求。
面对这种情况，就需要查找工序能力指数Cpk偏低的原因，针对性地采取措施，才能提高产品合格率。
产品工艺水平&产品生成过程 情况4：生产过程失控，且产品次品率高
有可能工艺水平本身较高，但是由于严重失控，导致次品率高；
另一种可能是工艺水平本身就不高，再加上失控影响，次品率必然很高。
此时，需要首先基于SPC技术查找导致失控的异常因素，恢复受控，
然后根据受控情况下的产品工艺数据，分析是否有需要采取措施提高工艺水平。

## Slide 10
PART 02
产品工序能力指数

## Slide 11
产品工序能力指数
产品潜在工序能力指数Cp
假定某工艺参数服从正态分布，，在工业生产中，
为了综合表示工艺水平满足工艺参数规范要求的程度，
广泛采用如下定义的潜在工序能力指数Cp：
其中分别表示工艺参数规范的上限和下限，为工艺参数所服从正态分布的标准差。
备注：在潜在工序能力指数的定义中，隐含要求工艺参数分布中心
与工艺规范要求的中心值 相重合，若条件不满足，
此时需要采用实际工序能力指数Cpk来度量工艺水平的高低。

## Slide 12
产品工序能力指数
产品实际工序能力指数Cpk
当规范中心与参数分布不重合时，广泛采用如下定义的实际工序能力指数Cpk：
其中用于度量工艺参数分布均值对规范中心的相对偏离度，即：
备注：若相对偏离度，则表示均值已偏离到规范范围以外，表明工艺加工结果很差，不适合量产；
当根据实际数据计算的Cpk小于0时，通常取Cpk=0，表明该工序完全没有能力。

## Slide 13
产品工序能力指数
单侧规范下的实际工序能力指数：
若工艺参数只有上规范的要求，则实际工序能力指数定义为：
若工艺参数只有下规范的要求，则实际工序能力指数定义为：
备注：当前国际上对现代电子工业界的要求，一般是实际生产工序能力指数不小于1.5。

## Slide 14
产品工序能力指数
实际工序能力指数的计算：
在实际工序能力指数Cpk的定义中，上下规范值是已知的产品加工要求，
因此关键是如何根据测得的工艺参数样本数据(一般不小于100个样本)，
推算出工艺参数总体分布的均值和标准差，相当于要估算一个正态总体的均值和标准差。
比如假定在某工序中连续采集了批工艺参数样本数据，每批次有个数据，
令表示第批次的第个数据，则工艺参数分布的均值和标准差可用如下的点估计来估算：
备注：若工序参数总体本身非正态分布或多工序参数等其他情况，需要对数据进行转换，
转换为正态后再计算工序能力指数，或采用分位点、多变量工序指数等其他方法来度量工序能力。

## Slide 15
PART 03
产品过程控制

## Slide 16
产品过程控制
Shewhart控制图
Shewhart控制图是实施SPC过程中判断生产过程是否处于统计受控状态的基本工具，
其中使用最为广泛的为均值控制图和标准差控制图。
均值控制图
在均值控制图中，包含有三条水平线，分别是：
UCL(Upper Control Limit)表示上控制限；
LCL(Lower Control Limit)表示下控制限，
CL(Center Line)或者Avg(Average)表示中心线。
对于各批次的样本数据，用折线连接每批次的均值，
从而得到反映不同批次数据均值波动情况的折线图。

## Slide 17
产品过程控制
Shewhart控制图
Shewhart控制图是实施SPC过程中判断生产过程是否处于统计受控状态的基本工具，
其中使用最为广泛的为均值控制图和标准差控制图。
均值控制图
假定工艺参数服从正态分布，
则的取值落在的概率为99.73%，
因此可以采用如下的“3”准则来确定均值控制图
的中心线以及上下控制限：
我国标准“GB/T 4091常规控制图(2001版)”规定
采用上述法则来计算控制限。

## Slide 18
产品过程控制
Shewhart控制图
Shewhart控制图是实施SPC过程中判断生产过程是否处于统计受控状态的基本工具，
其中使用最为广泛的为均值控制图和标准差控制图。
均值控制图
若假定在某工序中连续采集了批工艺参数样本数据，每批次有个数据，
令表示第批次的第个数据，用表示个各批次所有数据的样本均值，
表示各个批次数据标准偏差的算数平均值，表示组内均值，即：
,
，

## Slide 19
产品过程控制
Shewhart控制图
Shewhart控制图是实施SPC过程中判断生产过程是否处于统计受控状态的基本工具，
其中使用最为广泛的为均值控制图和标准差控制图。
均值控制图
此时在实际操作中，均值控制限常用如下公式估算：
=
其中为只依赖于每批次样本数据数的常数，可查表得到。

## Slide 20
产品过程控制
Shewhart控制图
Shewhart控制图是实施SPC过程中判断生产过程是否处于统计受控状态的基本工具，
其中使用最为广泛的为均值控制图和标准差控制图。
标准差控制图
标准差控制图的结构与均值控制图非常类似，
也是由中心线以及上下控制限构成。
只是图中的数据点描述的每批次数据的标准偏差，
因此可用于定量判断不同批次数据的标准偏差(数据的波动性)
在变化中是否存在“异常因素”。

## Slide 21
产品过程控制
Shewhart控制图
Shewhart控制图是实施SPC过程中判断生产过程是否处于统计受控状态的基本工具，
其中使用最为广泛的为均值控制图和标准差控制图。
标准差控制图
类似于均值控制图，在实际操作中，
常用如下公式估算其中心线以及上下控制限：
=
其中为只依赖于每批次样本数据数的常数，
可查表得到。

## Slide 22
产品过程控制
Shewhart控制图
如何根据Shewhart控制图判断产品生产过程是否受控呢？
常见的八大规则：
规则1：控制图上有一个点(对应某个批次数据)位于控制限以外；
规则2：连续9个点落在中心线同一侧；
规则3：连续6个点递增或者递减；
规则4：连续14个点交替上下

## Slide 23
产品过程控制
Shewhart控制图
如何根据Shewhart控制图判断产品生产过程是否受控呢？
常见的八大规则：
规则5：连续3个点中有2个点落在中心线同侧的B区以外；
规则6：连续5个点中有4个点落在中心线同侧的C区以外；
规则7：连续15个点落在中心线两侧的C区；
规则8：连续8个点落在中心线两侧且无一点在C区以内。
备注：上述规则适应于均值控制图和方差控制图，
最终目的是识别产品生产过程是否
仅仅受到了随机因素的影响。

## Slide 24
PART 04
项目要求

## Slide 25
项目要求
产品质量管理项目要求
首先收集实际数据或者用软件生成模拟数据，要求25组以上，每组至少5个以上样本；
数据描述性统计分析：均值，方差，极差，直方图等等指标；
数据正态性检验，以及总体均值检验；
数据工序能力指数计算和评估；
均值控制图和方差控制图描绘。
作结论：工艺水平如何；生产过程是否处于统计受控状态。
参考文献：贾新章等，统计过程控制理论与实践，电子工业出版社，2017.11

## Slide 26
THANKS
CQEIE 2022